## Slide 1: سیستم‌عامل
Dr. A. Taghinezhad

## Slide 2: فصل ۹: حافظه اصلی

## Slide 3: فصل ۹: حافظه اصلی
پیش زمینه
تخصیص حافظه پیوسته
صفحه‌بندی
ساختار جدول صفحه
جایگزینی (Swapping)
مثال: معماری‌های 32 و 64 بیتی
اینتل مثال: معماری ARMv8

## Slide 4: Objectives اهداف
این بخش به توصیف جزئیات روش‌های مختلف سازماندهی سخت‌افزار حافظه می‌پردازد
همچنین به بحث در مورد تکنیک‌های مدیریت حافظه، توضیحات دقیق در مورد پردازنده اینتل پنتیوم که از هر دو حالت تقسیم‌بندی خالص و تقسیم‌بندی با صفحه‌بندی پشتیبانی می‌کند، می‌پردازد.

## Slide 5: پیش زمینه
برای اجرا، یک برنامه باید از دیسک به حافظه آورده شده و در فرآیندی قرار گیرد. حافظه اصلی و رجیسترها تنها حافظه‌هایی هستند که پردازنده می‌تواند به طور مستقیم به آن‌ها دسترسی داشته باشد.
واحد حافظه تنها جریان‌های زیر را می‌بینید:
  آدرسها + درخواست خواندن، یا
  آدرس + داده و درخواست نوشتن
دسترسی به رجیستر در یک سیکل ساعت پردازنده (یا کمتر) انجام می‌شود
حافظه اصلی می‌تواند چندین سیکل طول بکشد و باعث توقف Stall پردازنده شود
  کش بین حافظه اصلی و رجیسترهای پردازنده برای کمتر کردن توقف قرار می‌گیرد.
برای اطمینان از عملکرد صحیح، حفاظت از حافظه ضروری است.

## Slide 6: محافظت
باید مطمئن شویم که یک فرآیند فقط بتواند به آدرس‌های موجود در فضای آدرس خود دسترسی پیدا کند
ما می‌توانیم این حفاظت را با استفاده از یک جفت رجیستر پایه base و محدوده limit ارائه دهیم که فضای آدرس منطقی یک فرآیند را تعریف می‌کنند.
به عنوان مثال، اگر ثبات پایه 300040 داشته باشد و رجیستر محدود 120900 باشد، برنامه می تواند به طور قانونی به همه آدرس ها از 300040 تا 420939 دسترسی داشته باشد.

## Slide 7: محافظت از آدرس سخت‌افزاری
پردازنده باید هر دسترسی به حافظه که در حالت کاربر ایجاد می‌شود را بررسی کند تا مطمئن شود بین پایه و محدوده برای آن کاربر قرار دارد.
دستورالعمل‌های مربوط به بارگذاری رجیسترهای پایه و محدوده دارای امتیاز هستند.

## Slide 8: Address Bindاتصال آدرس
برنامه‌های روی دیسک، آماده برای آمدن به حافظه برای اجرا، یک صف ورودی را تشکیل می‌دهند.
  بدون پشتیبانی، باید در آدرس 0000 بارگذاری شوند
اینکه آدرس فیزیکی اولین فرآیند کاربر همیشه در 0000 باشد، ناخوشایند است.
آدرس‌ها در مراحل مختلف عمر برنامه به روش‌های مختلف نشان داده می‌شوند
  آدرس‌های کد منبع معمولاً نمادین هستند.
  آدرس‌های کد کامپایل شده به آدرس‌های قابل جابه‌جایی متصل می‌شوند
    به عنوان مثال، "14 بایت از ابتدای این ماژول
    لینکر (linker) یا لودر (loader) آدرس‌های قابل جابه‌جایی relocatable addresses را به آدرس‌های مطلق متصل می‌کنند
      به عنوان مثال، 74014
      هر اتصال binding یک فضای آدرس را به فضای دیگر نگاشت می‌کند.
Notes: Each binding is a mapping from one address space to another

## Slide 9: اتصال دستورالعمل ها در حافظه
اتصال یا bind آدرس دستورالعمل‌ها و داده‌ها به آدرس‌های حافظه می‌تواند در سه مرحله‌ی مختلف اتفاق بیفتد:
زمان کامپایل (تجميع): اگر موقعیت حافظه از قبل مشخص باشد، کد مطلق (Absolute Code) قابل تولید است؛ اما اگر موقعیت شروع تغییر کند، کد نیاز به کامپایل مجدد دارد.
زمان لود یا بارگذاری: اگر موقعیت حافظه در زمان کامپایل مشخص نباشد، باید کد قابل جابه‌جایی (Relocatable Code) تولید شود.
زمان اجرا: اگر فرآیند در طول اجرا بتواند از یک بخش حافظه به بخش دیگر منتقل شود، اتصال آدرس تا زمان اجرا به تعویق می‌افتد. برای نگاشت‌های آدرس (مانند رجیسترهای پایه و محدوده) به پشتیبانی سخت‌افزاری نیاز است.
Notes: تعریف کد قابل جابه‌جایی (Relocatable Code):
کدی است که می‌تواند در هر موقعیتی از حافظه بارگذاری شود، بدون اینکه نیاز به بازنویسی اساسی داشته باشد. این کد معمولاً حاوی آدرس‌های نسبی یا جداول بازمحاسبه (relocation tables) است که در زمان لود، توسط لودر (loader) پردازش می‌شوند تا آدرس‌های نهایی را تنظیم کنند.

## Slide 10: فضای آدرس فیزیکی و منطقی
مفهوم فضای آدرس منطقی که به یک فضای آدرس فیزیکی مجزا متصل شده است، برای مدیریت صحیح حافظه ضروری است.
  آدرس منطقی (یا آدرس مجازی): توسط پردازنده تولید می‌شود.
  آدرس فیزیکی: آدرسی که واحد حافظه می‌بیند.
در الگو‌های اتصال آدرس در زمان کامپایل و بارگذاری، آدرس‌های منطقی و فیزیکی یکسان هستند؛ در الگو‌های اتصال آدرس در زمان اجرا، آدرس‌های منطقی (مجازی) و فیزیکی با هم تفاوت دارند.
فضای آدرس منطقی: مجموعه‌ی تمام آدرس‌های منطقی تولید شده توسط یک برنامه است.
فضای آدرس فیزیکی: مجموعه‌ی تمام آدرس‌های فیزیکی تولید شده توسط یک برنامه است.

## Slide 11: واحد مدیریت حافظه (ادامه)
یک سخت‌افزار در زمان اجرا، آدرس مجازی را به آدرس فیزیکی نگاشت می‌کند
روش‌های زیادی برای این کار وجود دارد که در ادامه‌ی این فصل به آن‌ها پرداخته می‌شود
آدرس منطقی
واحد مدیریت‌حافظه MMU
پردازنده
حافظه فیزیکی
آدرس فیزیکی
Notes: Memory-Management Unit (MMU)

## Slide 12: واحد مدیریت حافظه (ادامه)
یک طرح ساده که تعمیمی از طرح رجیستر- پایه است را در نظر بگیرید:
در این طرح، رجیستر پایه اکنون رجیستر جابجایی Relocation Register نامیده می‌شود
مقدار موجود در رجیستر جابجایی به هر آدرسی که توسط یک فرآیند کاربر در زمان ارسال به حافظه تولید می‌شود، اضافه می‌شود.
برنامه‌ی کاربر با آدرس‌های منطقی سروکار دارد و هرگز آدرس‌های فیزیکی واقعی را نمی‌بیند.
    اتصال آدرس در زمان اجرا زمانی اتفاق می‌افتد که به یک موقعیت در حافظه اشاره شود
    در این لحظه، آدرس منطقی به آدرس فیزیکی متصل می‌شود.
Notes: Generalizationتعمیم یا نتیجه کلی =

## Slide 13: واحد مدیریت حافظه (ادامه)
یک طرح ساده در نظر بگیرید که تعمیمی از طرح رجیستر پایه است:
در این طرح، رجیستر پایه اکنون «رجیستر جابجایی (Relocation Register) نامیده می‌شود
مقدار موجود در رجیستر جابجایی relocation register به هر آدرسی که توسط یک فرآیند کاربر در زمان ارسال به حافظه تولید می‌شود، اضافه می‌شود.
  آدرس فیزیکی=آدرس منطقی+ثبات جابجایی
آدرس منطقی
آدرس فیزیکی
واحد مدیریت‌حافظه MMU
حافظه
پردازنده
Notes: 🧠 هدف و اهمیت:
حفاظت: هر فرآیند محدوده‌ای مجزا از حافظه دارد.
جابجایی: برنامه‌ها می‌توانند در هر نقطه‌ای از حافظه بارگذاری شوند.
Abstraction: CPU نیازی به دانستن ساختار واقعی حافظه ندارد.

## Slide 14: بارگزاری پویا Dynamic Loading
در مدل سنتی اجرای برنامه، کل کد و داده‌های فرآیند باید به‌صورت کامل و هم‌زمان در حافظه فیزیکی بارگذاری شوند تا اجرا شوند. این حالت را بارگذاری ایستا می‌نامند و اندازه برنامه را به اندازه حافظه فیزیکی محدود می‌کند.
در مقابل، بارگذاری پویا (Dynamic Loading) به معنای آن است که تنها بخش اصلی برنامه ابتدا در حافظه بارگذاری می‌شود. سایر روال‌ها روی دیسک باقی می‌مانند و فقط زمانی که نیاز به اجرای آن‌ها باشد، به‌صورت پویا در حافظه لود می‌شوند.
اگر روال مورد نظر قبلاً لود نشده باشد، لودر قابل جابه‌جایی آن را بارگذاری کرده، جدول آدرس‌ها را به‌روزرسانی می‌کند و سپس کنترل اجرای برنامه را به آن می‌دهد.
Notes: فرض کنید برنامه‌ای شامل ۵ تابع است، ولی در ابتدا فقط تابع اصلی (main) در حافظه است. اگر تابع ۳ فراخوانی شود، لودر آن را از دیسک به حافظه آورده و اجرا می‌کند. این کار باعث صرفه‌جویی در حافظه می‌شود و اجرای برنامه‌های بزرگ‌تر از حافظه فیزیکی را ممکن می‌سازد.

## Slide 15: بارگزاری پویا Dynamic Loading
✅ مزایای بارگذاری پویا به زبان ساده:
لازم نیست تمام برنامه از ابتدا در حافظه باشد؛ فقط بخش‌های لازم بارگذاری می‌شوند.
هر روال (Routine) فقط وقتی که واقعاً نیاز باشد فراخوانی و بارگذاری می‌شود.
این کار باعث می‌شود حافظه هدر نرود و فقط از بخش‌هایی استفاده شود که لازم‌اند.
روال‌های بلااستفاده اصلاً وارد حافظه نمی‌شوند، چون نیازی به آن‌ها نیست.
همه‌ی روال‌ها را می‌توان روی دیسک نگه داشت و هر وقت لازم بود، به حافظه آورد.
مخصوصاً در شرایطی مفید است که حجم زیادی از کد داریم اما فقط گهگاهی استفاده می‌شود (مثلاً خطاهای خاص یا تنظیمات پیشرفته).
این روش نیاز به تغییر خاصی در سیستم‌عامل ندارد و می‌تواند:
  یا در خود طراحی برنامه لحاظ شود (توسط لودر دینامیکی(،
  یا سیستم‌عامل کتابخانه‌هایی برای پشتیبانی از آن فراهم کند.

## Slide 16: اتصال پویا Dynamic Linking
✅ کتابخانه‌های پیوند پویا (DLL) به زبان ساده:
DLLها مثل جعبه‌ابزارهایی هستند که برنامه‌ها فقط موقع نیاز، سراغشان می‌روند.
برخلاف روش‌های قدیمی، این کتابخانه‌ها در زمان اجرا به برنامه وصل می‌شوند، نه از اول داخلش باشند.
🌟 مزایای اصلی:
کاهش حجم برنامه‌ها: چون توابع مشترک بین چند برنامه فقط یک بار در DLL قرار دارند، برنامه‌ها سبک‌تر می‌شوند.
صرفه‌جویی در حافظه: فقط یک نسخه از DLL در حافظه بار می‌شود و چند برنامه می‌توانند همزمان از آن استفاده کنند.
به‌روزرسانی آسان: با آپدیت کردن خود DLL، همه‌ی برنامه‌های وابسته به‌طور خودکار از نسخه جدید استفاده می‌کنند. نیازی به دستکاری تک‌تک برنامه‌ها نیست.

## Slide 17: کتابخانه های پیوندپذیر (DLL)
کتابخانه های پیوندپذیر (DLL)
مشابه ماژول‌های شیء - توسط لودر در تصویر نهایی برنامه (باینری) ترکیب می‌شوند.
پیوند دینامیک (برخلاف پیوند ایستا):
  پیوند به زمان اجرا موکول می‌شود (شبیه بارگذاری پویا).
  کاربرد: کتابخانه‌های سیستمی (مثل کتابخانه استاندارد زبان C)
مزایای DLL ها:
  کاهش حجم برنامه: هر برنامه نیازی به کپی جداگانه از کتابخانه ندارد.
  بهینه‌سازی حافظه: یک نسخه از DLL در حافظه اصلی برای چندین فرایند قابل اشتراک است.
کاربرد گسترده: کتابخانه‌های DLL در سیستم‌عامل‌های ویندوز و لینوکس استفاده می‌شوند.

## Slide 18
کد برنامه
شی ماژول
کتابخانه سیستم
ماژول بارگزاری
زمان‌بارگذاری
زمان کامپایل
کتابخانه سیستم بارگذاری شده پویا
زمان اجرا
کامپایلر یا اسمبلر
تصویر دودویی در حافظه
بارگذار
مرحله اول: زمان کامپایل (Compile Time)
برنامه‌ی منبع (source program): کد برنامه
کامپایلر یا اسمبلر (compiler or assembler): این ابزار کدی که شما نوشتید رو به زبان ماشین (که برای کامپیوتر قابل فهمه) تبدیل می‌کنه. نتیجه‌اش میشه یک فایل به نام شیء (object module) که هنوز قابل اجرا نیست.
🔧 مرحله دوم: زمان بارگذاری (Load Time)
ویرایشگر پیوند (linkage editor): اینجا فایل شیء شما به همراه بقیه‌ی ماژول‌های شیء (مثلاً کتابخانه‌ها یا بخش‌های دیگه‌ی برنامه) با هم ترکیب می‌شن و یک فایل نهایی به نام ماژول بارگذاری (load module) ساخته میشه.
کتابخانه‌ی سیستم (system library): این کتابخانه‌ها شامل کدهایی هستن که خیلی از برنامه‌ها ازشون استفاده می‌کنن (مثلاً توابع استاندارد مثل printf() در C). این‌ها هم در این مرحله به ماژول شما اضافه می‌شن.
ویرایشگر پیوند
پیوند پویا
Notes: مرحله اول: زمان کامپایل (Compile Time)
برنامه‌ی منبع (source program): این همون کدی هست که شما به زبان‌های برنامه‌نویسی مثل C یا ++C می‌نویسید. مثلاً یک فایل با پسوند .c یا .cpp.
کامپایلر یا اسمبلر (compiler or assembler): این ابزار کدی که شما نوشتید رو به زبان ماشین (که برای کامپیوتر قابل فهمه) تبدیل می‌کنه. نتیجه‌اش میشه یک فایل به نام شیء (object module) که هنوز قابل اجرا نیست.
🔧 مرحله دوم: زمان بارگذاری (Load Time)
ویرایشگر پیوند (linkage editor): اینجا فایل شیء شما به همراه بقیه‌ی ماژول‌های شیء (مثلاً کتابخانه‌ها یا بخش‌های دیگه‌ی برنامه) با هم ترکیب می‌شن و یک فایل نهایی به نام ماژول بارگذاری (load module) ساخته میشه.
کتابخانه‌ی سیستم (system library): این کتابخانه‌ها شامل کدهایی هستن که خیلی از برنامه‌ها ازشون استفاده می‌کنن (مثلاً توابع استاندارد مثل printf() در C). این‌ها هم در این مرحله به ماژول شما اضافه می‌شن.
🚀 مرحله سوم: زمان اجرا (Execution Time / Run Time)
لودر (loader): این ابزار، ماژول نهایی رو می‌گیره و در حافظه بارگذاری می‌کنه تا اجرا بشه. نتیجه، میشه یک تصویر دودویی در حافظه (in-memory binary memory image) که آماده اجراست.
بارگذاری پویا (Dynamic Linking): بعضی وقت‌ها همه‌ی کتابخانه‌ها از قبل وارد نمی‌شن، بلکه در زمان اجرا، اونایی که نیاز هست از سیستم بارگذاری می‌شن. این میشه بارگذاری پویای کتابخانه‌های سیستمی.

## Slide 19: Contiguous Allocation تخصیص پیوسته
✅ مدیریت حافظه اصلی :حافظه‌ی اصلی باید هم برای سیستم‌عامل جا داشته باشد و هم برای برنامه‌های کاربر.
چون حافظه محدود است، باید هوشمندانه و کارآمد بین این دو تقسیم شود.
🧩 تخصیص پیوسته (Contiguous Allocation):یکی از روش‌های قدیمی و ساده برای مدیریت حافظه است. در این روش، هر برنامه در یک قطعه‌ی پشت‌سر‌هم (پیوسته) از حافظه قرار می‌گیرد.
🧠 تقسیم حافظه: معمولاً حافظه به دو بخش کلی تقسیم می‌شود:
  هسته سیستم‌عامل (Kernel): اغلب در بالای حافظه قرار می‌گیرد (مثل ویندوز و لینوکس).
  فرآیندهای کاربر: در پایین حافظه جای می‌گیرند.
این جای‌گذاری به عواملی مثل محل بردار وقفه (interrupt vector) بستگی دارد.

## Slide 20: تخصیص پیوسته (ادامه)
رجیسترهای جابجایی (Relocation Registers) : این رجیسترها کمک می‌کنند که فرآیندهای کاربر نتوانند به هم یا به سیستم‌عامل آسیب بزنند.
مثل نگهبان‌هایی هستند که تعیین می‌کنند یک برنامه تا کجا اجازه‌ی دسترسی به حافظه دارد.
واحد مدیریت حافظه (MMU) آدرس‌های منطقی را به‌صورت پویا به آدرس‌های فیزیکی ترجمه می‌کند.
این روش اجازه می‌دهد:
  کد هسته موقتی باشد و در زمان لازم (بخش‌های غیرضروری هسته) حذف شود.
  اندازه هسته در صورت نیاز تغییر کند، بدون آسیب به برنامه‌های دیگر.
Notes: سیستم‌عامل (هسته/Kernel) برای مدیریت منابع سیستم، کدی دارد که در حافظه قرار می‌گیرد. اما گاهی همه‌ی این کدها همیشه لازم نیستند.
مثلاً:
بعضی قسمت‌های هسته فقط هنگام راه‌اندازی سیستم (Boot) یا نصب درایورها استفاده می‌شوند.
بعد از اینکه کارشان تمام شد، می‌توانند از حافظه پاک شوند تا جا برای کارهای دیگر باز شود.

## Slide 21: Hardware Support for Relocation and Limit Registers
آدرس منطقی
تله: خطای آدرس
محدودیت ثبات
ثبات جایگذاری
آدرس فیزیکی
خیر
بلی

## Slide 22: اندازه پارتیشن متغیر
تخصیص چندبخشی (Multiple-Partition Allocation)::
حافظه به چند قسمت (پارتیشن) تقسیم می‌شود و هر برنامه در یک بخش جداگانه اجرا می‌شود.
اما تعداد برنامه‌هایی که می‌توانند هم‌زمان اجرا شوند، محدود به تعداد پارتیشن‌ها است.
در این روش، درجه چندبرنامگی (Multiprogramming) توسط تعداد پارتیشن‌ها محدود می‌شود.
برای کارایی بیشتر، اندازه‌های پارتیشن‌ها متغیر هستند (متناسب با نیازهای یک فرآیند خاص).
فضای خالی (Hole): بلوکی از حافظه در دسترس؛ سوراخ‌ها با اندازه‌های مختلف در سراسر حافظه پراکنده‌اند.

## Slide 23: اندازه پارتیشن متغیر
هنگامی که فرآیندی وارد می‌شود، حافظه‌ای از یک فضای خالی به اندازه‌ی کافی برای جای دادن آن به آن اختصاص داده می‌شود.
خارج شدن یک فرآیند، پارتیشن آن را آزاد می‌کند و پارتیشن‌های مجاور آزاد با هم ترکیب می‌شوند.
سیستم‌عامل اطلاعات زیر را نگهداری می‌کند:
  الف) پارتیشن‌های اختصاص‌یافته ب) پارتیشن‌های آزاد :فضاهای خالی

## Slide 24: مشکل تخصیص پویا‌ی حافظه Dynamic Storage-Allocation Problem
چگونه می‌توان درخواست فضای به اندازه‌ی n از لیستی از سوراخ‌های آزاد را برآورده کرد؟
  اولین برازش (First-fit): اختصاص اولین فضای خالی که به اندازه‌ی کافی بزرگ است.
  بهترین برازش (Best-fit): اختصاص کوچکترین فضای خالی که به اندازه‌ی کافی بزرگ است؛ مگر اینکه بر اساس اندازه مرتب شده باشند، کل لیست را باید جستجو کرد.
  این روش کوچکترین فضای خالی باقی‌مانده را ایجاد می‌کند.
  بدترین برازش (Worst-fit): اختصاص بزرگترین فضای خالی؛ همچنین باید کل لیست را جستجو کرد.
    این روش بزرگترین فضای خالی باقی‌مانده را ایجاد می‌کند.
اولین برازش و بهترین برازش از نظر سرعت و استفاده از حافظه نسبت به بدترین برازش بهتر عمل می‌کنند

## Slide 25: پراکندگی Fragmentation
فرض کنید یک طرح تخصیص چندبخشی (Multiple-Partition Allocation) با فضایی خالی به اندازه ۱۸۴۶۴ بایت داریم.
اگر فرآیند بعدی ۱۸۴۶۲ بایت حافظه درخواست کند، چه اتفاقی می‌افتد؟
  اگر دقیقاً همان بلوک درخواستی را اختصاص دهیم، با یک فضای خالی ۲ بایتی باقی می‌مانیم.
  مدیریت این فضای خالی کوچک، از خود آن فضا، کارایی کمتری خواهد داشت.
پراکندگی خارجی (External Fragmentation):
  زمانی رخ می‌دهد که فضای خالی کافی در حافظه وجود داشته باشد، اما این فضا به قطعات کوچک غیرقابل استفاده تقسیم شود.
  هیچ یک از قطعات به تنهایی برای برآورده کردن نیازهای حافظه یک فرایند جدید کافی نیست.

## Slide 26: پراکندگی Fragmentation
پراکندگی داخلی (Internal Fragmentation): حافظه‌ی اختصاص‌یافته ممکن است کمی بزرگ‌تر از حافظه‌ی درخواست‌شده باشد؛ این اختلاف اندازه، حافظه‌ای داخلی یک پارتیشن است که استفاده نمی‌شود.
تحلیل اولین برازش نشان می‌دهد که با اختصاص N بلوک، تقریبا نیم 0.5N دیگری از بلوک‌ها دست می‌روند که تقریبا یک سوم حافظه می‌شود که غیرقابل استفاده می‌شود.این خاصیت به قانون ۵۰ درصد شناخته می‌شود.

## Slide 27: پراکندگی (ادامه)
🧩 فشرده‌سازی حافظه چیست؟ وقتی حافظه دچار پراکندگی خارجی (فضاهای خالی کوچک و جدا از هم) شود، می‌توان با فشرده‌سازی (Compaction) این مشکل را کاهش داد.
✅ فشرده‌سازی یعنی:
جابجا کردن برنامه‌ها در حافظه برای اینکه همه فضای آزاد در یک بلوک پیوسته جمع شود.
شبیه این است که کتاب‌های پراکنده روی قفسه را کنار هم بچینیم تا فضای خالی وسط‌ها از بین برود.
⚠️ اما فقط وقتی ممکن است که:
سیستم اجازه دهد آدرس حافظه در حین اجرا تغییر کند (dynamic relocation).
یعنی برنامه‌ها بتوانند بعد از شروع هم، جایشان را در حافظه عوض کنند.

## Slide 28: پراکندگی (ادامه)
💾 مشکل در عملیات I/O ورودی/خروجی:
وقتی برنامه‌ای در حال استفاده از دستگاه‌های I/O (مثلاً دیسک یا چاپگر) است، جابه‌جا کردن آن در حافظه ممکن است باعث از دست رفتن داده‌ها شود.
🎯 راه‌حل‌ها:
نگه داشتن کل برنامه در حافظه (امن ولی حافظه‌بر)
استفاده از بافرهایی که توسط سیستم‌عامل مدیریت می‌شوند: رویکرد بهتر و رایج‌تر

## Slide 29: صفحه بندی
فضای آدرس فیزیکی یک فرآیند می‌تواند غیرپیوسته باشد. به این معنی که بخش‌های مختلف حافظه به فرآیند اختصاص داده می‌شود و این بخش‌ها الزاما مجاور هم قرار ندارند، به شرطی که فضای خالی در دسترس باشد. این روش مزایای زیر را به همراه دارد:
جلوگیری از پراکندکی خارجی حافظه (External Fragmentation
سازگاری با اندازه‌های مختلف حافظه: این روش دیگر با مشکل قطعه‌های حافظه با اندازه‌های نامناسب مواجه نیست و می‌تواند حافظه را به صورت بهینه‌تری مدیریت کند.

## Slide 30: مراحل صفحه‌بندی
۱. تقسیم حافظه اصلی: حافظه اصلی به بلوک‌های با اندازه ثابت به نام فریم (Frame) تقسیم می‌شود. اندازه فریم معمولا توانی از ۲ است و مقداری بین ۵۱۲ بایت تا ۱۶ مگابایت دارد.
۲. تقسیم حافظه منطقی: حافظه منطقی فرآیند نیز به بلوک‌های با اندازه مشابه به نام صفحه (Page) تقسیم می‌شود.
۳. ردیابی فریم‌های خالی: سیستم‌عامل لیستی از تمام فریم‌های خالی در حافظه را نگهداری می‌کند.
۴. اجرای برنامه: برای اجرای یک برنامه با اندازه N صفحه، سیستم‌عامل باید N فریم خالی پیدا کند و برنامه را در آن فریم‌ها بارگذاری نماید.
۵. جدول صفحه‌بندی: برای ترجمه آدرس‌های منطقی برنامه به آدرس‌های فیزیکی حافظه، از یک جدول صفحه‌بندی (Page Table) استفاده می‌شود.
۶. حافظه جانبی (Backing Store): حافظه جانبی نیز به صفحاتی با اندازه مشابه تقسیم می‌شود. این صفحات محل ذخیره شدن برنامه‌هایی هستند که در حال حاضر در حال اجرا نیستند.
۷. پراکندگی داخلی: با اینکه صفحه‌بندی خیلی مفید است، ولی گاهی فضای داخل یک فریم به‌طور کامل استفاده نمی‌شود و این باعث هدر رفتن مقداری از حافظه می‌شود. به این مشکل "پراکندگی داخلی" می‌گویند.

## Slide 31: الگوی ترجمه آدرس
وقتی پردازنده یک آدرس منطقی تولید می‌کند، این آدرس به دو بخش تقسیم می‌شود:
شماره صفحه : (p) به عنوان یک شاخص در جدول صفحه عمل می‌کند که حاوی آدرس پایه هر صفحه در حافظه فیزیکی است.
محدوده صفحه یا آفست (فاصله از مبدا) صفحه : (d) این مقدار با آدرس پایه ترکیب می‌شود تا آدرس نهایی حافظه فیزیکی را که به واحد حافظه ارسال می‌گردد، تعیین کند.
فرض کنید فضای آدرس منطقی بایت و اندازه صفحه بایت باشد
محدوده صفحه
شماره صفحه

## Slide 32: Paging Hardware
آدرس منطقی
آدرس فیزیکی
جدول صفحه
حافظه فیزیکی
شماره صفحه p
افست صفحه d

## Slide 33: صفحه‌بندی و نحوه ترجمه آدرس توسط MMU
برنامه یک آدرس منطقی تولید می‌کند
فرض کنید برنامه می‌خواهد به آدرس منطقی 5000دسترسی پیدا کند.
MMU این آدرس را به دو قسمت تقسیم می‌کند:
آدرس منطقی = [شماره صفحه (p) | افست یا جابجایی (d) ]
p شماره صفحه و d محل دقیق داده داخل آن صفحه
مثال عددی
فرض کنید اندازه هر صفحه = 1024 بایت = 2¹⁰
آدرس منطقی موردنظر = 5000
برای پیدا کردن p و d
p = 5000 ÷ 1024 = 4 d = 5000 mod 1024 = 904
۵۰۰۰=صفحه 4 + افست 904
یعنی:
داده‌ای که می‌خواهم در صفحه شماره 4 قرار دارد و 904 بایت از ابتدای آن صفحه فاصله دارد.»

## Slide 34: مدل صفحه‌بندی Paging Model برای حافظه منطقی و فیزیکی
آدرس منطقی
جدول صفحه
حافظه فیزیکی
شماره فریم

## Slide 35: مثال صفحه بندی
آدرس منطقی
جدول صفحه
حافظه فیزیکی
📘 مثال ساده از صفحه‌بندی (Paging)
در این مثال، ما داریم یک برنامه را اجرا می‌کنیم و می‌خواهیم ببینیم آدرس‌های منطقی آن چطور به آدرس‌های فیزیکی نگاشت می‌شوند.
اندازه هر صفحه 2^2=4 بایت -اندازه کل حافظه فیزیکی 2^5=32بایت
بنابراین حافظه فیزیکی شامل (۳۲/۴=8)۸ فریم ۴ بایتی است.
🧩 اجزا:
آدرس منطقی (Logical Address): چیزی است که برنامه تولید می‌کند.
صفحه (Page): هر آدرس منطقی به یک صفحه و یک افست (Offset) تقسیم می‌شود.
جدول صفحه‌بندی (Page Table): سیستم‌عامل از این جدول برای تبدیل آدرس منطقی به فیزیکی استفاده می‌کند.
آدرس فیزیکی (Physical Address): آدرسی است که در حافظه واقعی (RAM) استفاده می‌شود.
Notes: 📘 مثال ساده از صفحه‌بندی (Paging)
در این مثال، ما داریم یک برنامه را اجرا می‌کنیم و می‌خواهیم ببینیم آدرس‌های منطقی آن چطور به آدرس‌های فیزیکی نگاشت می‌شوند.
🔢 تنظیمات:
اندازه هر صفحه = 22=۴2^2 = ۴22=۴ بایت
اندازه کل حافظه فیزیکی = 25=۳۲2^5 = ۳۲25=۳۲ بایت
بنابراین حافظه فیزیکی شامل ۸ فریم ۴ بایتی است.
🧩 اجزا:
آدرس منطقی (Logical Address): چیزی است که برنامه تولید می‌کند.
صفحه (Page): هر آدرس منطقی به یک صفحه و یک افست (Offset) تقسیم می‌شود.
جدول صفحه‌بندی (Page Table): سیستم‌عامل از این جدول برای تبدیل آدرس منطقی به فیزیکی استفاده می‌کند.
آدرس فیزیکی (Physical Address): آدرسی است که در حافظه واقعی (RAM) استفاده می‌شود.
🎯 چند مثال از نگاشت آدرس‌ها:
✅ آدرس منطقی ۰:
صفحه = ۰، افست = ۰
جدول صفحه‌بندی می‌گوید: صفحه‌ی ۰ ← فریم ۵
آدرس فیزیکی (4*5)+3=۲۳
✅ آدرس منطقی ۳:
صفحه = ۰، افست = ۳
صفحه‌ی ۰ هنوز هم در فریم ۵ است
آدرس فیزیکی (5*4)+3=۲۳
✅ آدرس منطقی ۴:
صفحه = ۱، افست = ۰
جدول صفحه‌بندی می‌گوید: صفحه‌ی ۱ ← فریم ۶
آدرس فیزیکی (6*4)+0=۲۴

## Slide 36: مثال صفحه بندی
🎯 چند مثال از نگاشت آدرس‌ها:
✅ آدرس منطقی ۰: صفحه = ۰، افست = ۰
  جدول صفحه‌بندی می‌گوید: صفحه‌ی ۰ ← فریم ۵
  آدرس فیزیکی (4*5)+0=۲0
✅ آدرس منطقی ۳: صفحه = ۰، افست = ۳
  صفحه‌ی ۰ هنوز هم در فریم ۵ است
  آدرس فیزیکی (5*4)+3=۲۳
✅ آدرس منطقی ۴: صفحه = ۱، افست = ۰
  جدول صفحه‌بندی می‌گوید: صفحه‌ی ۱ ← فریم ۶
  آدرس فیزیکی (6*4)+0=۲۴
آدرس منطقی
جدول صفحه
حافظه فیزیکی
Notes: آدرس منطقی ۱۳: صفحه ۲ و افست ۱. به آدرس فیزیکی ۹ نگاشت می‌شود. یعنی (۲*۴) +۱=۹
همانطور که متوجه شدید، صفحه‌بندی خود نوعی جابه‌جایی پویاست. هر آدرس منطقی توسط سخت‌افزار صفحه‌بندی به یک آدرس فیزیکی خاص متصل می‌شود. استفاده از صفحه‌بندی شبیه به استفاده از جدولی از ثبات‌های پایه (یا جابه‌جایی) است، که یک ثبات برای هر فریم حافظه در نظر گرفته می‌شود.

## Slide 37: صفحه‌بندی – محاسبه پراکندگی داخلی
فرض کنید اندازه هر صفحه حافظه ۲۰۴۸ بایت است و برنامه‌ای داریم با اندازه ۷۲،۷۶۶ بایت.
🧮 چه تعداد صفحه نیاز داریم؟
اگر ۷۲،۷۶۶ را بر ۲۰۴۸ تقسیم کنیم، حدوداً ۳۵.۵۳ به‌دست می‌آید. این یعنی: ۳۵ صفحه کامل پر می‌شوند (۳۵ × ۲۰۴۸ = ۷۱،۶۸۰ بایت)
و ۱،۰۸۶ بایت باقی‌مانده در یک صفحه جدید قرار می‌گیرد
در مجموع، این فرآیند به ۳۶ صفحه نیاز دارد.
📦 پراکندگی داخلی (Internal Fragmentation) :یعنی مقداری از حافظه داخل صفحه استفاده نمی‌شود و هدر می‌رود.
در این مثال: اندازه صفحه = ۲۰۴۸ بایت
فقط ۱۰۸۶ بایت از آخرین صفحه استفاده شده پس ۹۶۲ بایت فضای استفاده‌نشده باقی مانده است که این مقدار پراکندگی داخلی است.
Notes: تاثیر اندازه صفحه بر پارگی
اندازه صفحه کوچکتر: به طور کلی، اندازه صفحه کوچک‌تر منجر به کاهش پارگی داخلی می‌شود، زیرا فضای بلااستفاده در آخرین صفحه کمتر خواهد بود. در مثال بالا، اگر اندازه صفحه به نصف (مثلا ۱۰۲۴ بایت) کاهش یابد، پارگی داخلی نیز به نصف کاهش می‌یابد.
بدترین حالت پارگی: در بدترین حالت، زمانی که تنها یک بایت در آخرین صفحه باقی مانده باشد، میزان پارگی داخلی معادل یک واحد اندازه صفحه خواهد بود (در این مثال، ۱ فریم - ۱ بایت).
میانگین پارگی: به طور میانگین، انتظار می‌رود که پارگی داخلی نصف اندازه صفحه باشد.
به نظر برسد که همیشه استفاده از صفحات با اندازه کوچک‌تر ایده‌آل است. اما با چالش‌هایی دارد: همراه است:
ردیابی صفحات: برای مدیریت صفحات در حافظه، سیستم‌عامل از یک جدول صفحه (Page Table) استفاده می‌کند. هر ورودی در این جدول، اطلاعات مربوط به یک صفحه خاص را نگه می‌دارد. با کاهش اندازه صفحه، تعداد صفحات افزایش می‌یابد و در نتیجه به ورودی‌های بیشتری در جدول صفحه نیاز است. این ورودی‌ها نیز خود حافظه اشغال می‌کنند.
بنابراین، انتخاب اندازه صفحه به یک موازنه بین کاهش پارگی داخلی و مصرف حافظه برای جدول صفحه بستگی دارد. به همین دلیل، اندازه صفحه در طول زمان افزایش یافته است.
اندازه صفحه در سیستم‌عامل‌های واقعی
سیستم‌عامل سولاریس از دو اندازه صفحه پشتیبانی می‌کند: ۸ کیلوبایت (KB) و ۴ مگابایت (MB). این نشان می‌دهد که اندازه صفحه در عمل می‌تواند نسبتا بزرگ باشد.

## Slide 38: صفحه‌بندی – محاسبه پراکندگی داخلی
⚠️ حالت‌های خاص:
بدترین حالت: فقط یک بایت از آخرین صفحه استفاده شود، یعنی تقریباً کل صفحه هدر می‌رود.
میانگین پراکندگی: معمولاً انتظار داریم نصف یک صفحه هدر برود (در اینجا حدود ۱۰۲۴ بایت).
⚖️ چرا اندازه صفحه مهم است؟
انتخاب اندازه صفحه یک موازنه است:
اگر صفحات خیلی کوچک باشند، جدول صفحه‌بندی بزرگ‌تر می‌شود و حافظه بیشتری مصرف می‌شود.
اگر صفحات خیلی بزرگ باشند، ممکن است پراکندگی داخلی زیاد شود.
🔁 به همین دلیل در طول زمان، اندازه صفحات به‌تدریج بزرگ‌تر شده تا تعادل بین این دو برقرار شود.
Notes: بنابراین، انتخاب اندازه صفحه به یک موازنه بین کاهش پارگی داخلی و مصرف حافظه برای جدول صفحه بستگی دارد. به همین دلیل، اندازه صفحه در طول زمان افزایش یافته است.
اندازه صفحه در سیستم‌عامل‌های واقعی
سیستم‌عامل سولاریس از دو اندازه صفحه پشتیبانی می‌کند: ۸ کیلوبایت (KB) و ۴ مگابایت (MB). این نشان می‌دهد که اندازه صفحه در عمل می‌تواند نسبتا بزرگ باشد.

## Slide 39: فریم‌های آزاد
قبل از تخصیص
بعد از تخصیص
🧠 نحوه تخصیص فریم‌ها به صفحات یک فرآیند (Page Allocation)
فرض کنیم یک فرآیند جدید داریم که به ۴ صفحه Page 0 تا Page 3 نیاز دارد.
✅ قانون اصلی: اگر فرآیند به n صفحه نیاز دارد، سیستم باید حداقل n فریم خالی در حافظه داشته باشد تا بتواند این صفحات را بارگذاری کند.
لیست فریم‌های خالی
تخصیص فریم‌ها به صفحات:
به ترتیب، صفحات فرآیند در فریم‌های خالی بارگذاری می‌شوند:
Page 0 → Frame 14
Page 1 → Frame 13
Page 2 → Frame 18
Page 3 → Frame 20
این اطلاعات در جدول صفحه برای این فرآیند ذخیره می‌شود:
Notes: در سیستم‌های مدیریت حافظه با روش صفحه‌بندی (Paging)، دو مفهوم کلیدی وجود دارد: صفحه (Page) و فریم (Frame). تفاوت آن‌ها به شرح زیر است:
صفحه (Page): صفحه یک واحد منطقی و مجازی از حافظه است که برنامه یا فرآیند به آن تقسیم می‌شود. یعنی حافظه مجازی برنامه به قسمت‌های کوچکتری به نام صفحه تقسیم می‌شود تا بهتر مدیریت شود.
فریم (Frame): فریم یک واحد فیزیکی از حافظه اصلی (RAM) است که اندازه‌ای برابر با صفحه دارد. حافظه فیزیکی به قطعاتی به اندازه صفحات مجازی تقسیم می‌شود که به آن‌ها فریم گفته می‌شود.
خلاصه تفاوت:
صفحه مربوط به حافظه مجازی (منطقی) است که توسط سیستم عامل و برنامه‌ها دیده می‌شود.
فریم مربوط به حافظه فیزیکی است که در RAM واقعاً وجود دارد.

## Slide 40: End of Essential part

## Slide 41: Implementation of Page Table
Page table is kept in main memory
  Page-table base register (PTBR) points to the page table
  Page-table length register (PTLR) indicates size of the page table
In this scheme every data/instruction access requires two memory accesses
  One for the page table and one for the data / instruction
The two-memory access problem can be solved by the use of a special fast-lookup hardware cache called translation look-aside buffers (TLBs) (also called associative memory).

## Slide 42: Translation Look-Aside Buffer
Some TLBs store address-space identifiers (ASIDs) in each TLB entry – uniquely identifies each process to provide address-space protection for that process
  Otherwise need to flush at every context switch
TLBs typically small (64 to 1,024 entries)
On a TLB miss, value is loaded into the TLB for faster access next time
  Replacement policies must be considered
  Some entries can be wired down for permanent fast access

## Slide 43: Hardware
Associative memory – parallel search
Address translation (p, d)
  If p is in associative register, get frame # out
  Otherwise get frame # from page table in memory

## Slide 44: Paging Hardware With TLB

## Slide 45: Effective Access Time
  Hit ratio – percentage of times that a page number is found in the TLB
An 80% hit ratio means that we find the desired page number in the TLB 80% of the time.
Suppose that 10 nanoseconds to access memory.
  If we find the desired page in TLB then a mapped-memory access take 10 ns
  Otherwise we need two memory access so it is 20 ns
Effective Access Time (EAT)
EAT = 0.80 x 10 + 0.20 x 20 = 12 nanoseconds
implying 20% slowdown in access time
Consider amore realistic hit ratio of 99%,
  EAT = 0.99 x 10 + 0.01 x 20 = 10.1ns
implying only 1% slowdown in access time.

## Slide 46: Memory Protection
Memory protection implemented by associating protection bit with each frame to indicate if read-only or read-write access is allowed
  Can also add more bits to indicate page execute-only, and so on
Valid-invalid bit attached to each entry in the page table:
  “valid” indicates that the associated page is in the process’ logical address space, and is thus a legal page
  “invalid” indicates that the page is not in the process’ logical address space
  Or use page-table length register (PTLR)
Any violations result in a trap to the kernel

## Slide 47: Valid (v) or Invalid (i) Bit In A Page Table

## Slide 48: Shared Pages
Shared code
  One copy of read-only (reentrant) code shared among processes (i.e., text editors, compilers, window systems)
  Similar to multiple threads sharing the same process space
  Also useful for interprocess communication if sharing of read-write pages is allowed
Private code and data
  Each process keeps a separate copy of the code and data
  The pages for the private code and data can appear anywhere in the logical address space

## Slide 49: Shared Pages Example

## Slide 50: Structure of the Page Table
Memory structures for paging can get huge using straight-forward methods
  Consider a 32-bit logical address space as on modern computers
  Page size of 4 KB (212)
  Page table would have 1 million entries (232 / 212)
  If each entry is 4 bytes  each process 4 MB of physical address space for the page table alone
    Don’t want to allocate that contiguously in main memory
  One simple solution is to divide the page table into smaller units
    Hierarchical Paging
    Hashed Page Tables
    Inverted Page Tables

## Slide 51: Hierarchical Page Tables
Break up the logical address space into multiple page tables
A simple technique is a two-level page table
We then page the page table

## Slide 52: Two-Level Paging Example
A logical address (on 32-bit machine with 4K page size) is divided into:
  a page number consisting of 20 bits
  a page offset consisting of 12 bits
Since the page table is paged, the page number is further divided into:
  a 10-bit page number
  a 10-bit page offset
Thus, a logical address is as follows:
where p1 is an index into the outer page table, and p2 is the displacement within the page of the inner page table
Known as forward-mapped page table

## Slide 53: Address-Translation Scheme

## Slide 54: 64-bit Logical Address Space
Even two-level paging scheme not sufficient
If page size is 4 KB (212)
  Then page table has 252 entries
  If two level scheme, inner page tables could be 210 4-byte entries
  Address would look like
  Outer page table has 242 entries or 244 bytes
  One solution is to add a 2nd outer page table
  But in the following example the 2nd outer page table is still 234 bytes in size
    And possibly 4 memory access to get to one physical memory location

## Slide 55: Three-level Paging Scheme

## Slide 56: Hashed Page Tables
Common in address spaces > 32 bits
The virtual page number is hashed into a page table
  This page table contains a chain of elements hashing to the same location
Each element contains (1) the virtual page number (2) the value of the mapped page frame (3) a pointer to the next element
Virtual page numbers are compared in this chain searching for a match
  If a match is found, the corresponding physical frame is extracted
Variation for 64-bit addresses is clustered page tables
  Similar to hashed but each entry refers to several pages (such as 16) rather than 1
  Especially useful for sparse address spaces (where memory references are non-contiguous and scattered)

## Slide 57: Hashed Page Table

## Slide 58: Inverted Page Table
Rather than each process having a page table and keeping track of all possible logical pages, track all physical pages
One entry for each real page of memory
Entry consists of the virtual address of the page stored in that real memory location, with information about the process that owns that page
Decreases memory needed to store each page table, but increases time needed to search the table when a page reference occurs
Use hash table to limit the search to one — or at most a few — page-table entries
  TLB can accelerate access
But how to implement shared memory?
  One mapping of a virtual address to the shared physical address

## Slide 59: Inverted Page Table Architecture

## Slide 60: Oracle SPARC Solaris
Consider modern, 64-bit operating system example with tightly integrated HW
  Goals are efficiency, low overhead
Based on hashing, but more complex
Two hash tables
  One kernel and one for all user processes
  Each maps memory addresses from virtual to physical memory
  Each entry represents a contiguous area of mapped virtual memory,
    More efficient than having a separate hash-table entry for each page
  Each entry has base address and span (indicating the number of pages the entry represents)

## Slide 61: Oracle SPARC Solaris (Cont.)
TLB holds translation table entries (TTEs) for fast hardware lookups
  A cache of TTEs reside in a translation storage buffer (TSB)
    Includes an entry per recently accessed page
Virtual address reference causes TLB search
  If miss, hardware walks the in-memory TSB looking for the TTE corresponding to the address
    If match found, the CPU copies the TSB entry into the TLB and translation completes
    If no match found, kernel interrupted to search the hash table
      The kernel then creates a TTE from the appropriate hash table and stores it in the TSB, Interrupt handler returns control to the MMU, which completes the address translation.

## Slide 62: Swapping
A process can be swapped temporarily out of memory to a backing store, and then brought back into memory for continued execution
  Total physical memory space of processes can exceed physical memory
Backing store – fast disk large enough to accommodate copies of all memory images for all users; must provide direct access to these memory images
Roll out, roll in – swapping variant used for priority-based scheduling algorithms; lower-priority process is swapped out so higher-priority process can be loaded and executed
Major part of swap time is transfer time; total transfer time is directly proportional to the amount of memory swapped
System maintains a ready queue of ready-to-run processes which have memory images on disk

## Slide 63: Swapping (Cont.)
Does the swapped out process need to swap back in to same physical addresses?
Depends on address binding method
  Plus consider pending I/O to / from process memory space
Modified versions of swapping are found on many systems (i.e., UNIX, Linux, and Windows)
  Swapping normally disabled
  Started if more than threshold amount of memory allocated
  Disabled again once memory demand reduced below threshold

## Slide 64: Schematic View of Swapping

## Slide 65: Context Switch Time including Swapping
If next processes to be put on CPU is not in memory, need to swap out a process and swap in target process
Context switch time can then be very high
100MB process swapping to hard disk with transfer rate of 50MB/sec
  Swap out time of 2000 ms
  Plus swap in of same sized process
  Total context switch swapping component time of 4000ms (4 seconds)
Can reduce if reduce size of memory swapped – by knowing how much memory really being used
  System calls to inform OS of memory use via request_memory() and release_memory()

## Slide 66: Context Switch Time and Swapping (Cont.)
Other constraints as well on swapping
  Pending I/O – can’t swap out as I/O would occur to wrong process
  Or always transfer I/O to kernel space, then to I/O device
    Known as double buffering, adds overhead
Standard swapping not used in modern operating systems
  But modified version common
    Swap only when free memory extremely low

## Slide 67: Swapping on Mobile Systems
Not typically supported
  Flash memory based
    Small amount of space
    Limited number of write cycles
    Poor throughput between flash memory and CPU on mobile platform
Instead use other methods to free memory if low
  iOS asks apps to voluntarily relinquish allocated memory
    Read-only data thrown out and reloaded from flash if needed
    Failure to free can result in termination
  Android terminates apps if low free memory, but first writes application state to flash for fast restart
  Both OSes support paging as discussed below

## Slide 68: Swapping with Paging

## Slide 69: Example: The Intel 32 and 64-bit Architectures
Dominant industry chips
Pentium CPUs are 32-bit and called IA-32 architecture
Current Intel CPUs are 64-bit and called IA-64 architecture
Many variations in the chips, cover the main ideas here

## Slide 70: Example: The Intel IA-32 Architecture
Supports both segmentation and segmentation with paging
  Each segment can be 4 GB
  Up to 16 K segments per process
  Divided into two partitions
    First partition of up to 8 K segments are private to process (kept in local descriptor table (LDT))
    Second partition of up to 8K segments shared among all processes (kept in global descriptor table (GDT))

## Slide 71: Example: The Intel IA-32 Architecture (Cont.)
CPU generates logical address
  Selector given to segmentation unit
    Which produces linear addresses
  Linear address given to paging unit
    Which generates physical address in main memory
    Paging units form equivalent of MMU
    Pages sizes can be 4 KB or 4 MB

## Slide 72: Logical to Physical Address Translation in IA-32

## Slide 73: Intel IA-32 Segmentation

## Slide 74: Intel IA-32 Paging Architecture

## Slide 75: Intel IA-32 Page Address Extensions
32-bit address limits led Intel to create page address extension (PAE), allowing 32-bit apps access to more than 4GB of memory space
  Paging went to a 3-level scheme
  Top two bits refer to a page directory pointer table
  Page-directory and page-table entries moved to 64-bits in size
  Net effect is increasing address space to 36 bits – 64GB of physical memory

## Slide 76: Intel x86-64
Current generation Intel x86 architecture
64 bits is ginormous (> 16 exabytes)
In practice only implement 48 bit addressing
  Page sizes of 4 KB, 2 MB, 1 GB
  Four levels of paging hierarchy
Can also use PAE so virtual addresses are 48 bits and physical addresses are 52 bits

## Slide 77: Example: ARM Architecture
Dominant mobile platform chip (Apple iOS and Google Android devices for example)
Modern, energy efficient, 32-bit CPU
4 KB and 16 KB pages
1 MB and 16 MB pages (termed sections)
One-level paging for sections, two-level for smaller pages
Two levels of TLBs
  Outer level has two micro TLBs (one data, one instruction)
  Inner is single main TLB
  First inner is checked, on miss outers are checked, and on miss page table walk performed by CPU

## Slide 78: End of Chapter 9